АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июля 2017 года № 442

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Кировск»

Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года     № 390 «О противопожарном режиме», от 29.07.2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения в любое время года, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах МО «Кировск» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»:

2.1. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов и населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

3. Рекомендовать организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» (арендатору по договору аренды имущества – сети и сооружения холодного водоснабжения и водоотведения № 12/2013 АН от 27 декабря 2013 года, заключенного между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и ООО «Водоканал Кировского городского поселения):

3.1. Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября)  проводить совместно с  Филиалом государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Кировского района» (далее – «ОГПС Кировского района») комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения. В сроки до 20 июня и 20 ноября результаты оформлять сводными актами проверок с указанием выявленных недостатков и нарушений эксплуатации пожарных водоёмов, неисправностей пожарных гидрантов. Копии актов проверок направлять в администрацию МО «Кировск».

3.2. Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения.

3.3. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

3.4. Осуществлять контроль за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся в границах эксплуатационной ответственности.

3.5. Предоставлять в ОГПС Кировского района перечень имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

4. Рекомендовать начальнику 127 пожарной части г.Кировска ГКУ ЛО «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (ГКУ «Леноблпожспас»):

4.1. Заключить соглашения с ООО ««ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

4.2. Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

4.3. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории, охраняемой местным пожарно-спасательным гарнизоном ПЧ-127.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Исполняющий обязанности

главы администрации							         О.Н. Кротова

Утвержден

постановлением администрации

МО «Кировск»

от 27 июля 2017 г. № 442

(приложение)

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Кировск»

Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах МО «Кировск» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,   «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний».

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, водные объекты, противопожарные резервуары, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

район выезда - территория, на которой силами Филиала государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Кировского района» (далее – «ОГПС Кировского района») или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления – администрацией муниципального образования «Кировск», организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, подразделениями ОГПС Кировского района и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории МО «Кировск».

- Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств ОГПС Кировского района или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

немедленное уведомление Единой дежурно-диспетчерской службы МО «Кировск» (по телефонам 05, 28-738 и 921-761-90-20) и подразделения 127-й пожарной части г.Кировска (по телефонам 01, 20-311) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ.

2.2. Администрация МО «Кировск» проводит мероприятия по поддержанию имеющихся на территории муниципального образования подъездов к пожарным водоемам в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для целей пожаротушения согласно приложению.

2.3. ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абоненты, организации осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.4. Размещение источников ППВ на территории МО «Кировск» и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.5. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ.

2.6. Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонент, организация, имеющая в собственности, в хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация МО «Кировск» организует, а ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ  не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.6. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ осуществляют их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ, совместно с представителями ОГПС Кировского района.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.7. ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.8. ОГПС Кировского района в установленном порядке сообщает в администрацию МО «Кировск», в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, руководителю ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.9. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

3.9.1. Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на указателе:

3.9.1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

3.9.1.2. Нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

3.9.2. Невозможность подъезда:

3.9.2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

3.9.2.2. Отсутствие подъезда.

3.9.3. Невозможность его обнаружения:

3.9.3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.9.3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.9.3.3. Под слоем льда (снега);

3.9.3.4. Заасфальтирован.

3.9.4. Невозможность установить пожарную колонку:

3.9.4.1. Сдвинут колодец;

3.9.4.2. Колодец завален грунтом;

3.9.4.3. Колодец заплыл грязью;

3.9.4.4. Стояк низко расположен;

3.9.4.5. Сбита резьба на стояке;

3.9.4.6. Смещён стояк;

3.9.4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

3.9.4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

3.9.4. Наличие технических дефектов:

3.9.5.1. Заглушен;

3.9.5.2. Нет стояка;

3.9.5.3. Не закреплён стояк;

3.9.5.4. Стояк забит грунтом;

3.9.5.5. Трещина в стояке;

3.9.5.6. Нет штока;

3.9.5.7. Проворачивается (сорван) шток;

3.9.5.8. Шток не провернуть;

3.9.5.9. Погнут шток;

3.9.5.10. Длинный шток;

3.9.5.11. Короткий шток;

3.9.5.12. Малый квадрат штока;

3.9.5.13. Большой квадрат штока;

3.9.5.14. Стёрты грани штока;

3.9.5.15. Разбит фланец.

3.9.6. Отключение от магистрали:

3.9.6.1. Отключение от магистрали.

3.9.7. Заморожен:

3.9.7.1. Заморожен.

Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

3.9.8. Дефекты:

3.9.8.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:

а) номер дома; б) тип гидранта; в) тип сети; г) диаметр сети;

д) координаты; е) плохо видны надписи; ж) цвет таблички.

3.9.8.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

3.9.8.3. Не закрывается (течёт);

3.9.8.4. Низкое давление в сети;

3.9.8.5. Отсутствует дренаж колодца;

3.9.8.6. Нет комплекта;

3.9.8.7. Сдвинуто кольцо колодца;

3.9.8.8. Нет крышки колодца;

3.9.8.9. Нет крышки стояка гидранта;

3.9.8.10. В стояке нет затравки (пробки);

3.9.8.11. Течь под верхним фланцем;

3.9.8.12. Течь под нижним фланцем;

3.9.8.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство).

3.9.8.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

3.9.8.15. Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

3.9.8.16. Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.10. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должно проводиться при выполнении условий:

опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.11. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

отсутствие указателя (координатной таблички);

нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

не герметичен (не держит воду);

отсутствует упорный брус;

не закреплён упорный брус;

неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их незамерзанию.

3.12. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.13. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.14. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.15. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

- Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ совместно с представителями ОГПС Кировского района и определяются меры по обеспечению территории МО «Кировск» водоснабжением для целей пожаротушения.

4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети города и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток. Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению ОГПС Кировского района.

4.5. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ имеющая в хозяйственном ведении источники ППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано ОГПС Кировского района.

4.6. ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения ОГПС Кировского  района об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.7. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ОГПС Кировского района привлекаются на проверку их состояния. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

- Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонентами, организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ, ОГПС Кировского района в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ОГПС Кировского района и обеспечения максимальной водоотдачи сетей ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», абонент, организация имеющая в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники ППВ разрабатывают план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий (ую) конкретные местные условия.

5.3. Силы ОГПС Кировского района осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области.

Приложение № 1

к Порядку содержания и эксплуатации

источников наружного противопожарного

водоснабжения в границах МО «Кировск»

ПЕРЕЧЕНЬ

водных объектов, противопожарных резервуаров на территории муниципального образования «Кировск», используемых для забора воды

в целях пожаротушения

г.Кировск:

съезд к реке Неве (в районе мемориала «Невский пятачок»), с асфальтовой площадкой и подъездом.

съезд к реке Неве (в районе ООО «Дубровская ТЭЦ», ул. Набережная, д.37), с асфальтовой площадкой и подъездом.

съезд к реке Неве (в микрорайоне «Марьино», поворот с ул.Магистральная у магазина «Печи. Камины»), с грунтовой площадкой и подъездом.

п.Молодцово:

6 пожарных гидрантов.